## Slide 1
GPS TRACKER MANUAL DE INSTALACION RAPIDA DEL USUARIO
¡REALIZAMOS ESTE MANUAL CUIADOSAMENTE, LEALO TOTALMENTE PARA COMPRENDER COMO FUNCIONA SU DISPOSITIVO!.
-Si adquirió o piensa adquirir varios dispositivos y desea verlos todos a la vez en la plataforma para controlar su flotilla solicite que se le genere un usuario administrativo y que le den de alta todos sus aparatos en su cuenta administrativa.
VENTAS Y SOPORTE TECNICO: Tel/Whats: 5544267829
Horario de Atención : 11Hrs – 19Hrs
www.kobax.com Somos distribuidores directos KOBAX S.A. DE C.
GUIA DE USO RAPIDO MEDIANTE SMS (requiere saldo)
IMPORTANTE: Antes de iniciar pruebe su SIMCARD con un teléfono celular para ver que realmente este enviando y recibiendo SMS y que tenga datos. RECUERDE QUE SI NO TIENE CREDITO NO FUNCIONARA EL EQUIPO. 1. Inserte una SIMCARD con saldo en el aparato mueva el mini switch a la posición de ON
2. Conéctelo y situé el micrófono y switch SOS en la posición deseada dentro de la cabina de su vehículo, utilice el velcro para amarrar las conexiones que no se utilizaran (arnés profesional, corte de corriente, y bocina: estos solo pueden ser utilizados por un profesional y esta guía es para la instalación rápida) 3. Conecte el aparato al puerto OBD
4. Espere a que las luces Rojo, Verde y Azul se iluminen y dejen de parpadear (El rojo significa energía, el Verde señal GSM, y la Azul señal GPS)
5. Llame al número de la SIMCARD y recibirá la ubicación mediante un SMS que le enviara su dispositivo, también puede enviar el comando #smslink#123456# y recibirá la ubicación en su celular
GUIA USO RAPIDO DE PLATAFORMA (requiere saldo y datos) 4. Termine satisfactoriamente el paso 1,2 y 3 5. Ingrese a la página http://www.gps110.org y seleccione el idioma English 6. En la pestaña de ID/IMEI anote su número de IMEI que viene adherido a su dispositivo, y como Password utiliza la contraseña 123456 7. Si la SIMCARD tiene saldo, y las luces azules (teléfono) y verde (gps) están encendidas deberá poder ver su vehículo en la plataforma, si aún no lo puede visualizar en la plataforma posiblemente no está bien configurado el servidor y puerto de su Rastreador, revise la sección de problemas y respuestas al final de este documento.
APLICACIÓN de CELULAR:
“Android” e “Ios”
Escanee el siguiente código QR para entrar a la pagina donde podrá descargar la aplicación para andoid o iPhone según necesite. (también puede descargarlo en Android de la PLAY STORE, buscando a la aplicación “DAGPS”
Una vez instalada la aplicación (DAGPS), seleccione IMEI login y como nombre de usuario ponga su número de IMEI el cual encontrara pegado en el dispositivo o lo puede averiguar enviando un SMS con el texto imei+password (imei123456) , y la contraseña por default de la plataforma es 123456 y después de click en el botón Log In.
Ahora podrá ver la ubicación de su equipo en tiempo real, así como recibir las notificaciones que tenga configuradas en tiempo real en su teléfono celular.
Usuario Administrativo
Si cuenta con un usuario administrativo podrá ingresar a la plataforma desde la aplicación ingresando el usuario que se le proporciono desde la aplicación iniciando sesión en la opción Account login. Ahora podrá ver la ubicación, así como definir parámetros de cualquiera de los dispositivos ligados a su cuenta desde la pestaña Vehicle list. Podrá escuchar las notificaciones y alarmas de todos los rastreadores. *Puede monitorear como administrador, independientemente de que en ese mismo momento un usuario este monitoreando su equipo individualmente.
PLATAFORMA
Podrá accesar a la plataforma desde cualquier computadora o dispositivo celular iPhone o Android entrando a la pagina: http://www.gps110.org pudiendo seleccionar la vista para PC o para Celular (Mobile client). Actualmente estamos trabajando en la traducción de la misma al idioma español mientras tanto puede seleccionar idioma ingles. También desde esta página podrá descargar las aplicaciones tanto para IPHONE como para ANDROID.
Una vez en la plataforma deberá seleccionar la pestaña ID/IMEI y en la parte de ID/IMEI escribir el número IMEI que viene adherido a su rastreador y como contraseña utilizar 123456 que es la contraseña por default de la plataforma la cual ya dentro de la misma podrá modificar.
En la plataforma usted encontrara diversas opciones como: ubicación en tiempo real, reproducción de historia de viajes pasados, estadísticas de operación, velocidad promedio, alarmas, y otras cosas de su rastreador
Usuario Administrativo Si usted cuenta con más de un rastreador y desea monitorearlos al mismo tiempo desde una única cuenta solicite al teléfono al inicio de este manual una cuenta administrativa para que pueda entrar al a plataforma desde la pestaña User en donde deberá escribir el usuario que se le otorgue, y ahí podrá monitorear en tiempo real todos los dispositivos ligados a su cuenta administrativa, de esa manera usted puede entrar como User administrativo y ver todos los dispositivos. *Los usuarios individuales seguirían entrando por IMEI y viendo únicamente la información de su dispositivo, mientras que con la administrativa podrá verlos todos a la vez.
LUCES INDICADORAS
TODOS NUESTROS EQUIPOS SE SOMENTEN A CONTROL DE CALIDAD, Y SON PROBADOS ANTES DE SER ENVIADOS AL USUARIO FINAL. POR LO TANTO, SE REVISA QUE ADQUIERAN SEÑAL GPS, GSM, RESPONDAN SMS Y QUE CONECTEN A LA PLATAFORMA ADECUADAMENTE. Si tiene problemas con algún equipo no dude en comunicarse con nosotros.
Atte. Ing Luis Sanjuan KOBAX S.A. DE CV.
COLOR | REPRESENTA | ESTADO
Rojo | Energía | Encendido
Verde | Señal GSM | Encendido
Azul | Señal GPS | Encendido
ACCESORIOS
Si usted instala el equipo de la manera rápida mediante el cable OBD le van a sobrar cables, por ejemplo, el arnés profesional no lo utilizara, así como el arnés de la bocina. De igual manera no podrá apagar el vehículo por tanto no usará el relevador. Estos arneses son utilizados para la instalación realizada por un profesional. Este equipo está pensando para su rápida instalación para el usuario que no tiene tiempo de llevarlo a instalar, pero también para el usuario que a futuro desea una instalación más elaborada.
Se incluye: 1. Micrófono: coloque el micrófono en algún punto donde tenga buena recepción de audio, puede no instalarlo si lo desea 2. Botón de pánico: coloque el botón en un punto de fácil acceso para que en caso de emergencia el operador pueda oprimirlo, puede no instalarlo si lo desea 3. Arnés de bocina: se utilizara para dar alertas sonoras en una bocina que le ponga a su vehiculo para tal caso, este arnés lo usara el instalador. 4. Arnés profesional: este arnés es usado para conectarlo directamente a la batería del automóvil, no lo utilize si usa el cable OBD o puede dañar su vehículo. 5. Relevador: se utiliza conectado al cable profesional en caso de que realice una instalación profesional 6. Cable OBD: el cable obd va integrado directamente al equipo, se conecta a el puerto de la computadora de su vehículo 7. Sujetador de velcro: utilícelo para organizar sus cables, amarre los cables que no utiliza al cuerpo del rastreador.

## Slide 2
FAQ | Instrucciones/Soluciones
No encienden los leds | Después de insertar la SIMCARD a los 3 minutos de inactividad los leds se apagan para así ocultar la presencia del aparato y únicamente vuelven a encender si recibe alguna llamada o instrucción vía sms. Si después de insertar la simcard no se encienden tal vez el aparato no tiene batería por lo tanto deberá conectarlo al puerto OBD para que encienda y se cargue la batería. Si ni aun así carga verifique que su puerto OBD tenga corriente, puede probarlo en algún otro vehículo.
Sin señal GSM (led azul parpadea) | Revise que la SIMCARD este instalada correctamente, que tenga crédito y pueda enviar y recibir SMS además deberá de tener datos activos si desea usarla con la plataforma. Pruébela insertándola en un celular para verificar su correcto funcionamiento. Revise que la simcard sea compatible. Todas las tarjetas Telcel y Movistar son compatibles, pero algunas de ATT y Iusacell no lo son. Intente probar con otra SIMCARD
Sin Señal GPS (led verde parpadea) | Intente moverse el Rastreador de posición a otro lugar, y que este en un lugar al aire libre. Si su vehículo se encuentra en un lugar techado o cerrado esto afectara a la recepción del mismo. - Intente probarlo mas tarde, alguna raras ocasiones las condiciones climatológicas afectan la recepción de las señales de satélites, esto mejora tan solo esperando unos minutos o algunas veces unas horas. Pero una vez adquirida la señal ya no la perderá.
Restablecimiento de Fabrica Restablece los parámetros a su estado original de fabrica | reset+password | reset123456 | supervisor instruction setting Factory, ok!
Cambio de contraseña Cambia la contraseña del dispositivo en el ejemplo se cambia la contraseña por default 123456 por 888888 | password+password nuevopassword | password123456 888888 | password OK
CODIGOS DE OPERACIÓN VIA SMS
FAQ: PROBLEMAS Y SOLUCIONES MAS FRECUENTES
FUNCION | CODIGO SMS | EJEMPLO | RESPUESTA
Localizar Regresa la ubicación del dispositivo (también puede marcar al aparato) | smslink+password | smslink123456 | GPS! + Datos
Agrega números administrativos Todas las alertas se enviaran a este número, por ejemplo cuando detecte exceso de velocidad o movimiento le enviaran mensaje a este número, usted puede almacenar hasta 5 números administrativos | admin+password NumeroTelefónico | admin123456 5543527970 | admin ok
Elimina el números administrativo | noadmin+password NumeroTelefonico | noadmin123456 5543527970 | noadmin ok
Activa la alarma de exceso de velocidad (El rango mínimo de velocidad será de 50kph o sea 050) , cuando la velocidad supere lo establecido se enviara sms de alerta al número administrativo. | speed+password velocidad | speed123456 070 | speed ok
Desactiva la alarma de exceso de velocidad | nospeed+password | nospeed123456 | nospeed ok
Activa la Alarma de movimiento Cuando el gps este en línea y se detecte que el vehículo salió de un radio de 200 metros de donde se activó enviaría sms al usuario administrativo | move+password | move123456 | move ok
Desactiva la alarma de movimiento | nomove+password | nomove123456 | nomove ok
Activa Alarma de Desconexión Cuando desconectan el dispositivo o el vehículo o desconectan la batería se envía un sms al número administrativo (activada por default) | Lowbattery+password on | Lowbattery123456 on | Low battery ok!
Desactiva Alarma de Desconexión Desactiva alarma de desconexión | Lowbattery+password off | Lowbattery123456 off | Low battery ok!
FUNCION | CODIGO SMS | EJEMPLO | RESPUESTA
Activa Alarma de Vibración Despues de permanecer 5 minutos sin movimiento, al detectar un impactoo o movimiento envía un sms al número administrativo | shock+password | shock123456 | shock ok!
Desactiva Alarma de Vibración Desaciva alarma de vibracion | noshock+password | Noshock123456 | shock ok!
Ajuste de Hora Pone a tiempo el reloj interno del rastreador | time zone+password zonahoraria | time zone123456 -5 | timezone ok!
Reinicio Dispositivo Reinicia dispositivo después de 20 segundos | reboot+password | reboot123456 | after 20s will reboot ok!
Intervalo de actualización de plataforma Se enviará la ubicación del dispositivo a la plataforma cada determinado tiempo, entre menor sea el intervalo será más precisa la ubicación, pero más datos consumirá. | fix(intervalo)s***n+password | fix010s***n123456 | t010***n ok
FUNCION | CODIGO SMS | EJEMPLO | RESPUESTA
No contesta los SMS | Tal vez cambio el PASSWORD de administrador o configuro su rastreador para que solo conteste algunos números en particular. Restaure a la configuración de fábrica con el comando vía SMS “reset123456”
No contesta las llamadas | Numero autorizado o de administrador incorrecto o no lo ha dado de alta.
No muestra la ubicación actual en la plataforma únicamente via SMS | Revise los parámetros de servidor y APN., para tal cosa siga el siguiente procedimiento. -Configure el servidor y APN enviando los SMS a su aparato con el texto: “apn123456 internet.itelcel.com webgprs webgprs2002” verifique cual es el APN de su celular “adminip123456 www.gps110.org 7018”
Ubicación en plataforma diferente a la actual. | Revise que el dispositivo tenga señal GPS, señal de RED, y este enviando datos a la plataforma
FAQ | Instrucciones/Soluciones
INSTALACION PROFESIONAL Si usa el arnés profesional NO UTILICE el cable OBD, puede dañar su vehículo
El equipo puede ser instalado por un profesional, en tal caso no se debe utilizar la conexión por OBD, en su lugar se deberá de conectar el arnés para instalación profesional, cuando decida instalar con el arnés profesional tiene la opción de apagar el vehículo, así como la de conectarlo a la bocina del vehículo, además podrá esconderlo en cualquier parte. Un profesional podrá identificar rápidamente las conexiones con el siguiente diagrama e instrucciones
ADVERTENCIA: El arnés profesional solo se utiliza en caso de que lo instale un profesional, y jamás deberá de usarse al mismo tiempo que el cable OBD ya que puede dañar su computadora
Activar microfono | monitor+password | monitor123456 | monitor ok
Desactivar microfono | tracker+password | tracker123456 | tracker ok